УТВЕРЖДАЮ:

Директор по реализации услуг

АО «НЭСК-электросети»

___________ А.Б. Джараштиева

«_____»_______________2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку оборудования и материалов

| Заказчик | АО «НЭСК-электросети» |
| --- | --- |
|  | (наименование) |
| Основание | Годовая заявка |
|  | (расшифровать № пункта ИПР) |
| Пункт строительства или доставки | Филиалы АО «НЭСК-электросети» |
|  |  | (указать пункт доставки) |
| Сроки исполнения: | 2020 г. |  |
|  | (указать сроки закупки и поставки) |
| Цель и назначение работ: | Организация передачи данных с приборов учета в программные комплексы, организации систем дистанционного съема показаний |
|  | (подробно расшифровать на какие цели приобретается транспорт, оборудование |
| и материалы) |
| Основные характеристики оборудования: |  |  |  |
| Наименование | Описание и технические характеристики | Кол-во |
| GSM/GPRS-модем типа iRZ ATM21.B (в комплекте с аксессуарами) | Технические характеристики: Технологии передачи данных: • Диапазон рабочих частот 850/900/1800/1900 Гц; • GPRS, CSD, USSD, SMS. Физические характеристики: • Напряжение питания AC от 90 до 264 В; • Пластиковый корпус с креплением на DIN-рейку; • Поддержка двух SIM-карт; • Разъем Micro-USB (интерфейс USB 2.0); • Разъем RS-232 - DB9-F (9 pin) • Разъем RS-485 - 10-контактный разрывной коннектор • GPIO 3 шт. - 10-контактный разрывной коннектор GPIO 1-3 в режиме «вход»: сопротивление программируемой подтяжки к напряжению питания – 10кОм; максимальное напряжение уровня «0» (низкого уровня) – 0,8 В; минимальное напряжение уровня «1» (высокого уровня) 0 2,0 В; максимальное допустимое значение напряжения на входе – 40 В. GPIO 1-3 в режиме «выход»: сопротивление программируемой подтяжки к напряжению питания - 10кОм; тип выхода - открытый коллектор на «землю»; максимальный ток выхода - 10мА. GPIO 3 в режиме «вход», настроенный как АЦП: параметры измерения тока - диапазон измерения тока, мА: от 0 до 30; погрешность измерения тока, мА: ±0,2. параметры измерения напряжения - диапазон измерения напряжения, В: от 0 до 40; погрешность измерения напряжения, В: ±0,2; • GPO 1 шт. - 10-контактный разрывной коннектор Состояние GPO в режиме «выход»: Коммутация напряжения питания (открытый коллектор на напряжение питания) - максимальный снимаемый ток при 12В – 300мА; Выходное напряжение и максимальный снимаемый ток - 7,5В, 200мА; • Возможность одновременной работы с двумя интерфейсами RS-485 и RS-232, в различных режимах (client и server); • Работа с резервным IP-адресом сервера или резервным сервером; • Возможность резервной работы через CSD; • Поддержка режимов client и server; • Возможность одновременной работы в режиме client и server; • Возможность одновременной работы с пятью соединениями; • Управление внешними выводами по SMS-командам или через Internet; • Автоматическое отслеживание состояния GSM-модуля и не менее двух сторожевых таймеров для защиты от зависания; • Отправка SMS-сообщения на заданный номер при потере соединения с сервером; •Отправка SMS-сообщения на заданный номер по с игналам с внешних выводов; • Совместимость с программным обеспечением ATM Control SE, iRZ Collector; • Индикация оптимального уровня сигнала сотового оператора при монтаже; • Габариты не более 102 x 71 x 59 мм; • Вес не более 150 гр; • Диапазон рабочих температур: от –40°С до +70°С; • Диапазон температуры хранения от –40°С до +85°С; Комплектация: • GSM/GPRS-модем iRZ ATM21.B – 1 шт. • GSM-антенна – 1 шт. | 2766 шт. |
| Особые условия: | нет |
|  | (указать особые условия выполнения работ или доставки оборудования) |
| Способ поставки — | согласно договору |
|  | (самовывоз, на складе заказчика, прочее) |
| Условия финансирования — согласно договору. |
| Оплата выполненных работ — согласно договору. |

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника управления

транспорта электроэнергии

________________Р.Б. Кубатиев