УТВЕРЖДАЮ:

Директор по реализации услуг

АО «НЭСК-электросети»

___________ А.Б. Джараштиева

«_____»_______________2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку оборудования и материалов

| Заказчик — | АО «НЭСК-электросети» |
| --- | --- |
|  | (наименование) |
| Основание — | Технологическое присоединении и текущая эксплуатация |
|  | (расшифровать № пункта ИПР) |
| Пункт строительства или доставки — | Филиал АО «НЭСК-электросети» «Краснодарэлеткросеть» |
|  |  | (указать пункт доставки) |
| Сроки исполнения: | 2020 г. |  |
|  | (указать сроки закупки и поставки) |
| Цель и назначение работ: | Розничная продажа электротехнической продукции |
|  | (подробно расшифровать на какие цели приобретается транспорт, оборудование |
| и материалы) |
| Основные характеристики оборудования: |  |  |  |
| Наименование | Описание и технические характеристики | Кол-во |
| Счётчик типа «КАСКАД-12-МТ-SP1-A1R1-230-5-60A-ST-RF433/1-RF2400/3-KMOQ1V3» | Общие требования: Конструктивно счетчик состоит из двух частей: -измерительной (измерительный блок), выполняющей все функции многотарифного счетчика. Эта часть устанавливается на опоре линии электропередачи с подключением к отводящим силовым проводам, по которым ток поступает к потребителю; - индикаторное устройство, устанавливаемое в любом удобном для потребителя месте и выполняющее функции индикации показаний. В качестве индикаторного устройства используется модуль отображения информации. Технические характеристики: количество тарифов – многотарифный; класс точности – 1,0; частота измерительной сети, Гц – 50±3; номинальное напряжение, В – 230; номинальный / максимальный ток, А –5/60; диапазон рабочих температур, 0С – от – 40 до +70; встроенное реле управления нагрузкой, количество и тип измерительных элементов – один шунт в фазной цепи тока, наличие оптопорта, функция измерение параметров качества электроэнергии, наличие электронной пломбы на корпусе и крышке зажимов; Степень защиты счетчика от влаги и пыли – IP64. Средняя наработка до отказа счетчика с учетом технического обслуживания, регламентируемого в настоящем руководстве, – не менее 200000 ч. Средний срок службы счетчика – 30 лет. | 40шт. |
| Особые условия: | нет |
|  | (указать особые условия выполнения работ или доставки оборудования) |
| Способ поставки — | согласно договору |
|  | (самовывоз, на складе заказчика, прочее) |
| Условия финансирования — согласно договору. |
| Оплата выполненных работ — согласно договору. |

Согласовано:

Начальник отдела Э и РСУ

__________________ С.В. Костючёк

«____»___________2020

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по реализации услуг

АО «НЭСК-электросети»

___________ А.Б. Джараштиева

«_____»_______________2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку оборудования и материалов

| Заказчик — | АО «НЭСК-электросети» |
| --- | --- |
|  | (наименование) |
| Основание — | Технологическое присоединении и текущая эксплуатация |
|  | (расшифровать № пункта ИПР) |
| Пункт строительства или доставки — | Филиал АО «НЭСК-электросети» «Краснодарэлектросеть» |
|  |  | (указать пункт доставки) |
| Сроки исполнения: | 2020 г. |  |
|  | (указать сроки закупки и поставки) |
| Цель и назначение работ: | Розничная продажа электротехнической продукции |
|  | (подробно расшифровать на какие цели приобретается транспорт, оборудование |
| и материалы) |
| Основные характеристики оборудования: |  |  |  |
| Наименование | Описание и технические характеристики | Кол-во |
| Счётчик типа «КАСКАД-32-МТ-SP31-A1R1-230-5-100A-T-RF433/1-RF2400/3-KMOQ1V3» | Общие требования: Конструктивно счетчик состоит из двух частей: -измерительной (измерительный блок), выполняющей все функции многотарифного счетчика. Эта часть устанавливается на опоре линии электропередачи с подключением к отводящим силовым проводам, по которым ток поступает к потребителю; - индикаторное устройство, устанавливаемое в любом удобном для потребителя месте и выполняющее функции индикации показаний. В качестве индикаторного устройства используется модуль отображения информации. Технические характеристики: количество тарифов – многотарифный; класс точности – 1,0; частота измерительной сети, Гц – 50±3; номинальное напряжение, В – 230; номинальный / максимальный ток, А –5/100; диапазон рабочих температур, 0С – от – 40 до +70; реле управления нагрузкой в фазной цепи тока, количество и тип измерительных элементов – трансформатор тока, наличие оптопорта, функция измерение параметров качества электроэнергии, наличие электронной пломбы на корпусе и крышке зажимов; Степень защиты счетчика от влаги и пыли – IP64. Средняя наработка до отказа счетчика с учетом технического обслуживания, регламентируемого в настоящем руководстве, – не менее 200000 ч. Средний срок службы счетчика – 30 лет. | 260 шт. |
| Особые условия: | нет |
|  | (указать особые условия выполнения работ или доставки оборудования) |
| Способ поставки — | согласно договору |
|  | (самовывоз, на складе заказчика, прочее) |
| Условия финансирования — согласно договору. |
| Оплата выполненных работ — согласно договору. |

Согласовано:

Начальник отдела Э и РСУ

__________________ С.В. Костючёк

«____»___________2020