УТВЕРЖДАЮ:

Директор по реализации услуг

АО «НЭСК-электросети»

___________ А.Б. Джараштиева

«_____»_______________2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку оборудования и материалов

| Заказчик | АО «НЭСК-электросети» |
| --- | --- |
|  | (наименование) |
| Основание | Годовая заявка |
|  | (расшифровать № пункта ИПР) |
| Пункт строительства или доставки | Филиалы АО «НЭСК-электросети» |
|  |  | (указать пункт доставки) |
| Сроки исполнения: | 2021г. |  |
|  | (указать сроки закупки и поставки) |
| Цель и назначение работ: |  |
|  | (подробно расшифровать на какие цели приобретается транспорт, оборудование |
| и материалы) |
| Основные характеристики оборудования: |  |  |  |
| Наименование | Описание и технические характеристики | Кол-во |
| Трансформатор напряжения типа НОЛП-6-1 | Технические характеристики: Класс напряжения, кВ 6кВ; Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2; Номинальное напряжение осн. Вторичной обмотки, В 100; Классы точности основной вторичной обмотки 0,5; Номинальная мощность вторичной обмотки для измерения, ВА 30; Со встроенным предохранителем; Номинальная частота, Гц 50; Исполнения с не заземляемыми обмотками; Межповерочный интервал, 16 лет. | 1 шт. |
| Особые условия: | нет |
|  | (указать особые условия выполнения работ или доставки оборудования) |
| Способ поставки | согласно договору |
|  | (самовывоз, на складе заказчика, прочее) |
| Условия финансирования согласно договору. |
| Оплата выполненных работ согласно договору. |

Согласовано:

Начальник отдела Э и РСУ

__________________ С.В. Костючёк

«____»___________2020

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по реализации услуг

АО «НЭСК-электросети»

___________ А.Б. Джараштиева

«_____»_______________2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку оборудования и материалов

| Заказчик | АО «НЭСК-электросети» |
| --- | --- |
|  | (наименование) |
| Основание | Годовая заявка |
|  | (расшифровать № пункта ИПР) |
| Пункт строительства или доставки | Филиалы АО «НЭСК-электросети» |
|  |  | (указать пункт доставки) |
| Сроки исполнения: | 2021 г. |  |
|  | (указать сроки закупки и поставки) |
| Цель и назначение работ: |  |
|  | (подробно расшифровать на какие цели приобретается транспорт, оборудование |
| и материалы) |
| Основные характеристики оборудования: |  |  |  |
| Наименование | Описание и технические характеристики | Кол-во |
| Трансформатор напряжения типа НОЛП-10-1 | Технические характеристики: Класс напряжения, кВ 10кВ; Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12; Номинальное напряжение осн. Вторичной обмотки, В 100; Классы точности основной вторичной обмотки 0,5; Номинальная мощность вторичной обмотки для измерения, ВА 30; Со встроенным предохранителем; Номинальная частота, Гц 50; Исполнения с не заземляемыми обмотками; Межповерочный интервал, 16 лет. | 1 шт. |
| Особые условия: | нет |
|  | (указать особые условия выполнения работ или доставки оборудования) |
| Способ поставки | согласно договору |
|  | (самовывоз, на складе заказчика, прочее) |
| Условия финансирования согласно договору. |
| Оплата выполненных работ согласно договору. |

Согласовано:

Начальник отдела Э и РСУ

__________________ С.В. Костючёк

«____»___________2020

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

по реализации услуг

АО «НЭСК-электросети»

___________ А.Б. Джараштиева

«_____»_______________2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку оборудования и материалов

| Заказчик — | АО «НЭСК-электросети» |
| --- | --- |
|  | (наименование) |
| Основание— | Годовая заявка |
|  | (расшифровать № пункта ИПР) |
| Пункт строительства или доставки — | Филиалы АО «НЭСК-электросети» |
|  |  | (указать пункт доставки) |
| Сроки исполнения: | 2021 г. |  |
|  | (указать сроки закупки и поставки) |
| Цель и назначение работ: |  |
|  | (подробно расшифровать на какие цели приобретается транспорт, оборудование |
| и материалы) |
| Основные характеристики оборудования: |  |  |  |
| Наименование | Описание и технические характеристики | Кол-во |
| Трансформатор тока | Технические характеристики: Трансформатор тока типа Т-0,66 Номинал: 50/5; 75/5; 100/5 150/5; 200/5; 250/5 300/5; 400/5; 600/5; 800/5; 1000/5; 1200/5; 1500/5; 2000/5 Межповерочный интервал – 16 лет Класс точности – 0,5 Трансформатор тока типа Т-0,66 Номинал: 50/5; 75/5; 100/5 150/5; 200/5; 250/5 300/5; 400/5; 600/5; 800/5; 1000/5; 1200/5; 1500/5; 2000/5 Межповерочный интервал – 16 лет Класс точности – 0,5S Трансформатор тока типа ТШП-0,66 Номинал: 500/5; 600/5 750/5; 800/5 1000/5; 1200/5; 1500/5; 2000/5 Межповерочный интервал – 16 лет Класс точности – 0,5 Трансформатор тока типа ТШП-0,66 Номинал: 500/5; 600/5 750/5; 800/5 1000/5; 1200/5; 1500/5; 2000/5 Межповерочный интервал – 16 лет Класс точности – 0,5S | 1 шт. |
| Особые условия: | нет |
|  | (указать особые условия выполнения работ или доставки оборудования) |
| Способ поставки — | согласно договору |
|  | (самовывоз, на складе заказчика, прочее) |
| Условия финансирования — согласно договору. |
| Оплата выполненных работ — согласно договору. |

Согласовано:

Начальник отдела Э и РСУ

__________________ С.В. Костючёк

«____»___________2020

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по реализации услуг

АО «НЭСК-электросети»

___________ А.Б. Джараштиева

«_____»_______________2020г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку оборудования и материалов

| Заказчик | АО «НЭСК-электросети» |
| --- | --- |
|  | (наименование) |
| Основание | Годовая заявка |
|  | (расшифровать № пункта ИПР) |
| Пункт строительства или доставки | Филиалы АО «НЭСК-электросети» |
|  |  | (указать пункт доставки) |
| Сроки исполнения: | 2021 г. |  |
|  | (указать сроки закупки и поставки) |
| Цель и назначение работ: |  |
|  | (подробно расшифровать на какие цели приобретается транспорт, оборудование |
| и материалы) |
| Основные характеристики оборудования: |  |  |  |
| Наименование | Описание и технические характеристики | Кол-во |
| Трансформатор тока | Технические характеристики: Трансформатор тока типа ТОЛ-10-1-30/5-0,5 Трансформатор тока типа ТОЛ-10-1-40/5-0,5 Трансформатор тока типа ТОЛ-10-1-50/5-0,5 Трансформатор тока типа ТОЛ-10-1-100/5-0,5 Трансформатор тока типа ТОЛ-10-1-150/5-0,5 Трансформатор тока типа ТОЛ-10-1-200/5-0,5 Трансформатор тока типа ТОЛ-10-1-300/5-0,5 Трансформатор тока типа ТОЛ-10-1-400/5-0,5 Трансформатор тока типа ТОЛ-10-1-600/5-0,5 Трансформатор тока типа ТОЛ-10-1-800/5-0,5 Трансформатор тока типа ТОЛ-10-1-1000/5-0,5 Трансформатор тока типа ТОЛ-10-1-30/5-0,5S Трансформатор тока типа ТОЛ-10-1-40/5-0,5S Трансформатор тока типа ТОЛ-10-1-50/5-0,5S Трансформатор тока типа ТОЛ-10-1-100/5-0,5S Трансформатор тока типа ТОЛ-10-1-150/5-0,5S Трансформатор тока типа ТОЛ-10-1-200/5-0,5S Трансформатор тока типа ТОЛ-10-1-300/5-0,5S Трансформатор тока типа ТОЛ-10-1-400/5-0,5S Трансформатор тока типа ТОЛ-10-1-600/5-0,5S Трансформатор тока типа ТОЛ-10-1-800/5-0,5S Трансформатор тока типа ТОЛ-10-1-1000/5-0,5S | 1шт. |
| Особые условия: | нет |
|  | (указать особые условия выполнения работ или доставки оборудования) |
| Способ поставки | согласно договору |
|  | (самовывоз, на складе заказчика, прочее) |
| Условия финансирования согласно договору. |
| Оплата выполненных работ согласно договору. |

Согласовано:

Начальник отдела Э и РСУ

__________________ С.В. Костючёк

«____»___________2020