УТВЕРЖДАЮ:

Директор

по реализации услуг

АО «НЭСК-электросети»

___________ А.Б. Джараштиева

«_____»_______________2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку оборудования и материалов

| Заказчик — | АО «НЭСК-электросети» |
| --- | --- |
|  | (наименование) |
| Основание— | Годовая заявка |
|  | (расшифровать № пункта ИПР) |
| Пункт строительства или доставки — | Филиалы АО «НЭСК-электросети» |
|  |  | (указать пункт доставки) |
| Сроки исполнения: | 2021г. |  |
|  | (указать сроки закупки и поставки) |
| Цель и назначение работ: | Предназначены для измерения и многотарифного учета активной и реактивной энергии (в том числе и с учетом потерь), ведения массивов профиля мощности нагрузки с программируемым временем интегрирования, фиксации максимумов мощности, измерения параметров трехфазной сети и параметров качества электрической энергии. |
|  | (подробно расшифровать на какие цели приобретается транспорт, оборудование |
| и материалы) |
| Основные характеристики оборудования: |  |  |  |
| Наименование | Описание и технические характеристики | Кол-во |
| Счетчик типа СЭТ-4ТМ.03М.01 | Технические характеристики: Электронный трехфазный прибор учета активной и реактивной энергии в трёхфазных 3- и 4- проводных сетях переменного тока частотой 50 Гц; Номинальный/максимальный ток, А – 5/10А; Номинальное напряжение 3×(57,7-115)/(100-200) В; Класс точности 0,5s(1,0); Количество тарифов – многотарифный; Температурный режим эксплуатации: от –45 до +75С; Автоматическая самодиагностика с индикацией ошибок; Обмен информацией, посредством, RS-485, оптопорт; тип дисплея – ЖКИ; Независимые равноприоритетные каналы связи: два RS-485 и оптический интерфейс; Резервное питание от источника переменного или постоянного тока напряжением от 100 до 265 В; Встроенные часы реального времени с высокой точностью хода (значительно лучше 0,5 с/сутки); Профиль мощности (получасовые срезы за месяц) и журнал событий; Межповерочный интервал 16 лет; Средний срок службы – 30 лет; Гарантийный срок эксплуатации – 3 года. | 30 шт. |
| Особые условия: | нет |
|  | (указать особые условия выполнения работ или доставки оборудования) |
| Способ поставки — | согласно договору |
|  | (самовывоз, на складе заказчика, прочее) |
| Условия финансирования — согласно договору. |
| Оплата выполненных работ — согласно договору. |

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника управления

транспорта электроэнергии

________________Р.Б. Кубатиев

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

по реализации услуг

АО «НЭСК-электросети»

___________ А.Б. Джараштиева

«_____»_______________2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку оборудования и материалов

| Заказчик — | АО «НЭСК-электросети» |
| --- | --- |
|  | (наименование) |
| Основание— | Годовая заявка |
|  | (расшифровать № пункта ИПР) |
| Пункт строительства или доставки — | Филиалы АО «НЭСК-электросети» |
|  |  | (указать пункт доставки) |
| Сроки исполнения: | 2021г. |  |
|  | (указать сроки закупки и поставки) |
| Цель и назначение работ: | Предназначены для измерения и многотарифного учета активной и реактивной энергии (в том числе и с учетом потерь), ведения массивов профиля мощности нагрузки с программируемым временем интегрирования, фиксации максимумов мощности, измерения параметров трехфазной сети и параметров качества электрической энергии. |
|  | (подробно расшифровать на какие цели приобретается транспорт, оборудование |
| и материалы) |
| Основные характеристики оборудования: |  |  |  |
| Наименование | Описание и технические характеристики | Кол-во |
| Счетчик типа СЭТ-4ТМ.03М.09 | Технические характеристики: Электронный трехфазный прибор учета активной и реактивной энергии в трёхфазных 3- и 4- проводных сетях переменного тока частотой 50 Гц; Номинальный/максимальный ток, А – 5/10А; Номинальное напряжение 3×(120-230)/(208-400) В; Класс точности 0,5s(1,0); Количество тарифов – многотарифный; Температурный режим эксплуатации: от –45 до +75С; Автоматическая самодиагностика с индикацией ошибок; Обмен информацией, посредством, RS-485, оптопорт; тип дисплея – ЖКИ; Независимые равноприоритетные каналы связи: два RS-485 и оптический интерфейс; Резервное питание от источника переменного или постоянного тока напряжением от 100 до 265 В; Встроенные часы реального времени с высокой точностью хода (значительно лучше 0,5 с/сутки); Профиль мощности (получасовые срезы за месяц) и журнал событий; Межповерочный интервал 16 лет; Средний срок службы – 30 лет; Гарантийный срок эксплуатации – 3 года. | 15 шт. |
| Особые условия: | нет |
|  | (указать особые условия выполнения работ или доставки оборудования) |
| Способ поставки — | согласно договору |
|  | (самовывоз, на складе заказчика, прочее) |
| Условия финансирования — согласно договору. |
| Оплата выполненных работ — согласно договору. |

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника управления

транспорта электроэнергии

________________Р.Б. Кубатиев