УТВЕРЖДАЮ:

Директор по реализации услуг

АО «НЭСК-электросети»

___________ А.Б. Джараштиева

«_____»_______________2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку оборудования и материалов

| Заказчик — | АО «НЭСК-электросети» |
| --- | --- |
|  | (наименование) |
| Основание— |  |
|  | (расшифровать № пункта ИПР) |
| Пункт строительства или доставки — | Филиал АО «НЭСК-электросети» «Геленджикэлектросеть» |
|  |  | (указать пункт доставки) |
| Сроки исполнения: | 2021 г. |  |
|  | (указать сроки закупки и поставки) |
| Цель и назначение работ: | Поверка приборов учёта электрической энергии на месте установки |
|  | (подробно расшифровать на какие цели приобретается транспорт, оборудование |
| и материалы) |
| Основные характеристики оборудования: |  |  |  |
| Наименование | Описание и технические характеристики | Кол-во |
| Поверка приборов учёта на месте установки | Цель оказания услуг: Определение действительных значений метрологических характеристик и подтверждения соответствия счётчиков электроэнергии метрологическим требованиям. (ФЗ № 102-ФЗ от 26.06.2008 г. «Об обеспечении единства измерений»). Место оказание услуги: Поверка приборов учёта производиться на месте их установки в частных домовладениях Сроки оказания услуги: Поверка должна быть осуществлена в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления исполнителю перечня приборов учёта для поверки, но не позднее 31.12.2021 года. Общие требования: Оказание услуг по поверке средств измерений и оформление результатов поверки средств измерений должно осуществляться в строгом соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. № 2510 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке». Услуги оказывать в соответствии с требованиями нормативных документов: Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» с изм от 27.12.2019 г.; РТ-МП-5235-551-2018 "ГСИ. Счетчики электрической энергии однофазные NP523. Методика поверки" "Счетчики электрической энергии однофазные электронные NP515.23D, NP524.27D. Методика поверки", утв. ФГУП "ВНИИМС" в 2004 году. «Счетчики электрической энергии однофазные серии NP71.Методика поверки» ADDM.411152.001 МП.» утвержденному ФГУП «ВНИИМС» в 2011 г. ADDM.411152.156 МП "Счетчики электрической энергии трехфазные NP541,NP542, NP545. Методика поверки" ADDM.411152.002 МП ."Счетчики электрической энергии трехфазные серии NP73. Методика поверки" РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; РД 153-34.0-03.301-00 (СО 34.03.301-00) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (ВППБ 01-02-1995 с изм. 1 1997, 2 1999)» (взамен РД 34.03.301-95). Правила по охране труда при работе на высоте (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014г. № 155н). РД 34.45-51.300-97 Объемы и нормы испытаний электрооборудования, с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.03.2001. СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» 2003 г. (взамен РД 34.20.501-95); РД 153-34.0-35.617-2001 «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750». и другие документы, входящие в «Указатель действующих в электроэнергетике нормативных документов на 01.07.2007 г.» (ЦПТИ и ТО ОРГРЭ Москва 2007) и относящиеся к оказанию услуг, указанных в ТЗ. Порядок сдачи и приемки: После выполнения поверки средств измерений оформляются Акты выполненных работ, счета – фактуры, выдаются свидетельства о поверке или извещения о непригодности средств измерений в соответствии с требованиями Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г № 2510 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке». 1. Положительные результаты периодической поверки приборов учета электроэнергии оформляют выдачей свидетельства о поверке установленной формы. На оборотной стороне свидетельства указывают действительные значения погрешностей. 2. При отрицательных результатах поверки свидетельство о предыдущей поверке аннулируют, оттиск поверительного клейма гасят и выдают извещение о непригодности с указанием основных причин. 3. Свидетельства и извещения должны передаваться с протоколами измерений. 4.Результаты поверки средств измерений должны быть занесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. (ФГИС АРШИН). До подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг по поверке СИ Исполнитель предоставляет: - свидетельства о поверке СИ с оттиском поверительного клейма; - извещения о непригодности к применению средств измерений с указанием причин непригодности; - протоколы поверки СИ; Требования к квалификации исполнителя: Наличие действующего аттестата аккредитации на весь срок оказания услуг в области обеспечения единства измерений и официальное признание компетентности выполнять работы по поверке средств измерений, перечисленных в прилагаемой Области аккредитации на право проведения поверки СИ. В соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008 г. №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» все аккредитованные юридические лица и индивидуальные предприниматели должны быть представлены в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (Федеральная государственная информационная система Росстандарта (ФГИС«АРШИН»). Наличие опыта аналогичных работ. Оценка производится на основании справки об опыте выполнении аналогичных договоров за 3 года (2018 г., 2019 г. и 2020 г.) с приложением подтверждающих документов (копий актов выполненных работ/ оказанных услуг и копий договоров). Указать количество поверенных Исполнителем СИ за этот период. Исполнитель за 3 года (2018 г., 2019 г. и 2020 г.) должен поверять не менее 5000 СИ. Весь опыт аналогичных работ должен подтверждаться информационной системой ФГИС «Росстандарта» (ФГИС «АРШИН»). Во ФГИС «АРШИН» на поверяемые СИ должны быть указаны фактически использованные при поверке эталоны и владельцы поверяемых СИ. Требования к оборудованию. Все образцовое, эталонное и вспомогательное оборудование, которое будет использовано при выполнении работ должно быть исправно, внесено в Госреестр СИ и иметь действующие свидетельства о поверке на весь срок оказания услуг с присвоением разряда. Все оборудование должно быть внесено в информационную систему ФГИС «Росстандарта» (ФГИС «АРШИН») в раздел Сведения о результатах поверки средств измерений с указанием владельца СИ, т.к. иначе фактически использованные при поверке эталоны утвержденного типа не могут быть использованы при оформлении результатов измерений. Для проведения работ Исполнитель должен иметь не менее шести комплектов собственного или на ином законном основании, предусматривающем право владения и пользования, оборудования, позволяющего выполнять поверку счетчиков ЭЭ. Каждый комплект оборудования должен располагать поверочным и вспомогательным оборудованием, приборами для измерения температуры, влажности и атмосферного давления, позволяющих проводить поверку счетчиков ЭЭ. Исполнитель в составе заявки должен предоставить не менее 6 копий свидетельств о поверке на вспомогательное оборудование (СИ для измерения влажности, давления и температуры), действующие на весь срок оказания услуг с приложением копий протоколов, которые должны быть внесены в информационную систему ФГИС «Росстандарта» (ФГИС «АРШИН») Каждый комплект оборудования должен располагать источником переменного тока и напряжения трехфазный программируемый предназначен для формирования трехфазной или однофазной системы токов и напряжений, фиктивной мощности в соответствии с программируемой цифровой моделью сигнала. Каждый источник переменного тока и напряжения должен быть аттестован по ГОСТ Р 8.568-2017 «Аттестация испытательного оборудования» в испытательном центре , аккредитованном в национальной системе аккредитации на право проведения такого вида работ. На каждый источник переменного тока и напряжения в составе заявки должно быть предоставлено: Руководство по эксплуатации, Формуляр, Программа первичной аттестации, Протокол первичной аттестации, Протокол испытаний в 2021 г. выданный в испытательном центре, который входит в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подтвердивших свою компетентность в соответствии с ГОСТ Р 8.568. Порядок вхождения в реестр определяется МИ 3626-2020 «Рекомендация. ГСИ. Подтверждение компетентности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих аттестацию испытательного оборудования». Требования к персоналу: Исполнитель должен иметь не менее шести бригад, проводящих работы по поверке счетчиков ЭЭ. Бригада – группа из двух человек и более, включая производителя работ. Персонал Исполнителя должен соответствовать ГОСТ 56069-2018 «Требования к экспертам и специалистам. Поверитель средств измерений», быть аттестован и иметь действующие удостоверения на право поверки средств измерений электрических и магнитных величин. Согласно ГОСТ 56069-2018 п. 5.1 к работе по поверке СИ допускаются лица, имеющие действующий аттестационный лист. Согласно ГОСТ 56069-2018 п. 7.4 Аттестация поверителей проводится аттестационной комиссией, создаваемой организацией, проводящей специальное обучение поверителей. Персонал Исполнителя должен иметь необходимую квалификацию для оказания услуг и иметь действующие документы, подтверждающие право оказания услуг по поверке СИ. Специальное обучение и аттестацию поверителей может быть проведено подведомственной организацией Росстандарта, имеющей лицензию на право осуществления образовательной деятельности по соответствующим метрологическим специальностям и специализациям. В случае, если специальное обучение поверителей было проведено неподведомственной организацией Росстандарта, но имеющей лицензию на право осуществления образовательной деятельности, то программа специального обучения поверителей должна быть согласована с Росстандартом. Исполнитель должен иметь список персонала с указанием опыта и квалификации с приложением копий документов об основном и дополнительном образовании. Персонал Исполнителя должен иметь действующие удостоверения установленной формы о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках (приложение №2 к Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" с отметкой о группе по электробезопасности.) Персонал Исполнителя должен иметь право проведения испытания оборудования повышенным напряжением, что должно быть подтверждено записью в поле удостоверения «Свидетельство на право проведения специальных работ». В составе каждой выездной бригады Исполнителя должен быть ответственный руководитель работ. В соответствии п. 5.13 приложения к Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" ответственному руководителю работ разрешается выполнять дополнительные обязанности производителя работ. - Персонал должен быть обеспечен спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами. В составе заявки Исполнитель должен предоставить: - Приказ о назначении лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда на объекте. - Приказы о назначении лиц, имеющих право подписи акта-допуска и выдачи наряда-допуска. - Приказ о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ подъемными сооружениями, работ на высоте. - Копии протоколов и удостоверений руководителей и специалистов о прохождении обучения и проверки знаний требований охраны труда в объеме занимаемых должностей. - Копии протоколов и удостоверений работников, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации ( машинисты компрессорных установок, машинисты погрузчиков, работ на высоте и т.п.). - Документацию, подтверждающая прохождение медицинских осмотров. - Документация, подтверждающая ежегодное обучение персонала, участвующего в работах, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. Исполнитель должен обеспечить оказание услуг в соответствии с согласованным графиком услуг. До начала оказания услуг согласовать конкретный срок проведения работ с филиалом АО «НЭСК-электросети» | 1 |
| Особые условия: | нет |
|  | (указать особые условия выполнения работ или доставки оборудования) |
| Способ поставки — | согласно договору |
|  | (самовывоз, на складе заказчика, прочее) |
| Условия финансирования — согласно договору. |
| Оплата выполненных работ — согласно договору. |

Согласовано:

Начальник отдела Э и РСУ

__________________ С.В. Костючёк

«____»___________2021