УТВЕРЖДАЮ:

Директор по реализации услуг

АО «НЭСК-электросети»

___________ А.Б. Джараштиева

«_____»_______________2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку оборудования и материалов

| Заказчик — | АО «НЭСК-электросети» |
| --- | --- |
|  | (наименование) |
| Основание— | Дополнительная потребность |
|  | (расшифровать № пункта ИПР) |
| Пункт строительства или доставки — | Филиалы АО «НЭСК-электросети» |
|  |  | (указать пункт доставки) |
| Сроки исполнения: | 2021 г. |  |
|  | (указать сроки закупки и поставки) |
| Цель и назначение работ: |  |
|  | (подробно расшифровать на какие цели приобретается транспорт, оборудование |
| и материалы) |
| Основные характеристики оборудования: |  |  |  |
| Наименование | Описание и технические характеристики | Кол-во |
| Счётчик типа CE201 S7.145.JR1Q2VZ | Класс точности по активной/реактивной энергии 1 Номинальное напряжение, В 230 Базовый (максимальный) ток, А 5 (60) Частота измерительной сети, Гц 50±2,5 Число тарифов 4 Время усреднения профилей нагрузки, мин 3; 5; 10; 15; 30; 60 датчики тока - два шунта Диапазон рабочих температур, °С от минус 45 до плюс 70 Габаритные размеры (ВхШхГ), не более, мм 213 x 122 x 73 Особенности счетчика оптический интерфейс, предназначенный для локального считывания данных; радиоинтерфейс RF 433 предназначен для работы счетчика в системе АСКУЭ. Параметры качества электрической сети Встроенное реле управления нагрузкой потребителя. Контроль вскрытия крышки зажимов. Характеристики надежности Средняя наработка на отказ - 220000 часов. Межповерочный интервал - 16 лет. Средний срок службы - 30 лет. Гарантийный срок (срок хранения и срок эксплуатации суммарно) – 7 лет с даты выпуска. | 1 шт. |
| Особые условия: | нет |
|  | (указать особые условия выполнения работ или доставки оборудования) |
| Способ поставки — | согласно договору |
|  | (самовывоз, на складе заказчика, прочее) |
| Условия финансирования — согласно договору. |
| Оплата выполненных работ — согласно договору. |

Согласовано:

Начальник отдела Э и РСУ

__________________ С.В. Костючёк

«____»___________2021

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по реализации услуг

АО «НЭСК-электросети»

___________ А.Б. Джараштиева

«_____»_______________2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку оборудования и материалов

| Заказчик — | АО «НЭСК-электросети» |
| --- | --- |
|  | (наименование) |
| Основание— | Дополнительная потребность |
|  | (расшифровать № пункта ИПР) |
| Пункт строительства или доставки — | Филиалы АО «НЭСК-электросети» |
|  |  | (указать пункт доставки) |
| Сроки исполнения: | 2021 г. |  |
|  | (указать сроки закупки и поставки) |
| Цель и назначение работ: |  |
|  | (подробно расшифровать на какие цели приобретается транспорт, оборудование |
| и материалы) |
| Основные характеристики оборудования: |  |  |  |
| Наименование | Описание и технические характеристики | Кол-во |
| Счётчик типа CE208 C4.846.2.OPR1.QYUDVFZ BRP05 SPDS | Класс точности по активной/реактивной энергии 1/2 Номинальное напряжение, В 230 Базовый (максимальный) ток, А 5(100) Стартовый ток (чувствительность), мА 10 Частота измерительной сети, Гц 50±2,5 Число тарифов 8 Время усреднения профилей нагрузки, мин 30; 60 Глубина хранения профиля (при времени усреднения 60 мин.), сутки 360 Количество измерительных элементов: Счетчик с двумя датчиками тока (в цепи фазы и нейтрали) Диапазон рабочих температур для измерительного блока, °С от минус 40 до плюс 70 Диапазон рабочих температур для индикаторного устройства, °С от минус 20 до плюс 70 Масса, не более, кг 1 Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP64 – измерительный блок; Особенности счетчика Наличие каналов связи: оптический интерфейс, предназначенный для локального считывания данных; радиоинтерфейс 2,4 ГГц - предназначен для обмена данным с устройством считывания счетчиков CE901 BU-03; PLC - предназначены для работы счетчика в системе АСКУЭ. Протокол связи СПОДЭС Встроенное реле управления нагрузкой потребителя. Устройство считывания счетчиков CE901 BU-03. Два направления учёта Контроль вскрытия крышки зажимов и кожуха. Контроль воздействий магнитным полем Характеристики надежности Средняя наработка на отказ - 220000 часов. Межповерочный интервал - 16 лет. Средний срок службы - 30 лет. Гарантийный срок (срок хранения и срок эксплуатации суммарно) – 7 лет с даты выпуска. | 1 шт. |
| Особые условия: | нет |
|  | (указать особые условия выполнения работ или доставки оборудования) |
| Способ поставки — | согласно договору |
|  | (самовывоз, на складе заказчика, прочее) |
| Условия финансирования — согласно договору. |
| Оплата выполненных работ — согласно договору. |

Согласовано:

Начальник отдела Э и РСУ

__________________ С.В. Костючёк

«____»___________2021

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по реализации услуг

АО «НЭСК-электросети»

___________ А.Б. Джараштиева

«_____»_______________2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку оборудования и материалов

| Заказчик — | АО «НЭСК-электросети» |
| --- | --- |
|  | (наименование) |
| Основание— | Дополнительная потребность |
|  | (расшифровать № пункта ИПР) |
| Пункт строительства или доставки — | Филиалы АО «НЭСК-электросети» |
|  |  | (указать пункт доставки) |
| Сроки исполнения: | 2021 г. |  |
|  | (указать сроки закупки и поставки) |
| Цель и назначение работ: |  |
|  | (подробно расшифровать на какие цели приобретается транспорт, оборудование |
| и материалы) |
| Основные характеристики оборудования: |  |  |  |
| Наименование | Описание и технические характеристики | Кол-во |
| Счётчик типа CE303 S31 543 JR1VZ CE831M01.03 | Класс точности по активной/реактивной энергии 1/1 Номинальное напряжение, В 3х/400230 Базовый (максимальный) ток, А 5 (10) Частота измерительной сети, Гц 50±2,5 Число тарифов 4 Время усреднения профилей нагрузки, мин 1; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 12; 15; 20; 30; 60 Глубина хранения профиля (при времени усреднения 60 мин.), сутки 255 Диапазон рабочих температур, °С от минус 40 до плюс 60 Габаритные размеры (ВхШхГ), не более, мм 210,5 x 175 x 71,5 Особенности счетчика оптический интерфейс, предназначенный для локального считывания данных; RF433 - предназначен для работы счетчика в системе АСКУЭ. Параметры качества электрической сети Встроенное реле управления нагрузкой потребителя. Контроль вскрытия крышки зажимов. Характеристики надежности Средняя наработка на отказ - 220000 часов. Межповерочный интервал - 16 лет. Средний срок службы - 30 лет. Гарантийный срок (срок хранения и срок эксплуатации суммарно) – 7 лет с даты выпуска. | 1 шт. |
| Особые условия: | нет |
|  | (указать особые условия выполнения работ или доставки оборудования) |
| Способ поставки — | согласно договору |
|  | (самовывоз, на складе заказчика, прочее) |
| Условия финансирования — согласно договору. |
| Оплата выполненных работ — согласно договору. |

Согласовано:

Начальник отдела Э и РСУ

__________________ С.В. Костючёк

«____»___________2021

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по реализации услуг

АО «НЭСК-электросети»

___________ А.Б. Джараштиева

«_____»_______________2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку оборудования и материалов

| Заказчик — | АО «НЭСК-электросети» |
| --- | --- |
|  | (наименование) |
| Основание— | Дополнительная потребность |
|  | (расшифровать № пункта ИПР) |
| Пункт строительства или доставки — | Филиалы АО «НЭСК-электросети» |
|  |  | (указать пункт доставки) |
| Сроки исполнения: | 2021 г. |  |
|  | (указать сроки закупки и поставки) |
| Цель и назначение работ: |  |
|  | (подробно расшифровать на какие цели приобретается транспорт, оборудование |
| и материалы) |
| Основные характеристики оборудования: |  |  |  |
| Наименование | Описание и технические характеристики | Кол-во |
| Счётчик типа CE303 S34 745 JR1Q2VZ CE831M01.03 | Класс точности по активной/реактивной энергии 1/1 Номинальное напряжение, В 3х/400230 Базовый (максимальный) ток, А 5 (60) Частота измерительной сети, Гц 50±2,5 Число тарифов 4 Время усреднения профилей нагрузки, мин 1; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 12; 15; 20; 30; 60 Глубина хранения профиля (при времени усреднения 60 мин.), сутки 255 Диапазон рабочих температур, °С от минус 40 до плюс 60 Габаритные размеры (ВхШхГ), не более, мм 280 x 175 x 85 Особенности счетчика оптический интерфейс, предназначенный для локального считывания данных; RF433 - предназначен для работы счетчика в системе АСКУЭ. Параметры качества электрической сети Встроенное реле управления нагрузкой потребителя. Контроль вскрытия крышки зажимов. Характеристики надежности Средняя наработка на отказ - 220000 часов. Межповерочный интервал - 16 лет. Средний срок службы - 30 лет. Гарантийный срок (срок хранения и срок эксплуатации суммарно) – 7 лет с даты выпуска. | 1 шт. |
| Особые условия: | нет |
|  | (указать особые условия выполнения работ или доставки оборудования) |
| Способ поставки — | согласно договору |
|  | (самовывоз, на складе заказчика, прочее) |
| Условия финансирования — согласно договору. |
| Оплата выполненных работ — согласно договору. |

Согласовано:

Начальник отдела Э и РСУ

__________________ С.В. Костючёк

«____»___________2021

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по реализации услуг

АО «НЭСК-электросети»

___________ А.Б. Джараштиева

«_____»_______________2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку оборудования и материалов

| Заказчик — | АО «НЭСК-электросети» |
| --- | --- |
|  | (наименование) |
| Основание— | Дополнительная потребность |
|  | (расшифровать № пункта ИПР) |
| Пункт строительства или доставки — | Филиалы АО «НЭСК-электросети» |
|  |  | (указать пункт доставки) |
| Сроки исполнения: | 2021 г. |  |
|  | (указать сроки закупки и поставки) |
| Цель и назначение работ: |  |
|  | (подробно расшифровать на какие цели приобретается транспорт, оборудование |
| и материалы) |
| Основные характеристики оборудования: |  |  |  |
| Наименование | Описание и технические характеристики | Кол-во |
| Счётчик типа CE308 C36 746 OPR1.QYVF RP03 DLP в комплекте с устройством считывания счетчиков CE901 RUP-02; | Стоимость прибора учёта не должная превышать 23 513,0 руб. с НДС Класс точности по активной/реактивной энергии 1/1 Номинальное напряжение, В 3х230/400 Базовый (максимальный) ток, А 5 (100) Стартовый ток (чувствительность), мА 10 Частота измерительной сети, Гц 50±2,5 Число тарифов 4 Время усреднения профилей нагрузки, мин 1; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 12; 15; 20; 30; 60 Глубина хранения профиля (при времени усреднения 60 мин.), сутки 360 Диапазон рабочих температур, °С от минус 40 до плюс 70 Габаритные размеры (ВхШхГ), не более, мм 270 x 189 x 76 Особенности счетчика Установка счетчика на опоре без дополнительной защиты. Наличие каналов связи: оптический интерфейс, предназначенный для локального считывания данных; радиоинтерфейс 434 МГц - предназначен для работы счетчика в система АСКУЭ; радиоинтерфейс 868 МГц - предназначен для обмена данным с устройством считывания счетчиков CE901 RUP-02; Параметры качества электрической сети Встроенное реле управления нагрузкой потребителя. Контроль вскрытия крышки зажимов и кожуха. Контроль воздействий магнитным полем Характеристики надежности Средняя наработка на отказ - 220000 часов. Межповерочный интервал - 16 лет. Средний срок службы - 30 лет. Гарантийный срок (срок хранения и срок эксплуатации суммарно) – 7 лет с даты выпуска. | 1 шт. |
| Особые условия: | нет |
|  | (указать особые условия выполнения работ или доставки оборудования) |
| Способ поставки — | согласно договору |
|  | (самовывоз, на складе заказчика, прочее) |
| Условия финансирования — согласно договору. |
| Оплата выполненных работ — согласно договору. |

Согласовано:

Начальник отдела Э и РСУ

__________________ С.В. Костючёк

«____»___________2021

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по реализации услуг

АО «НЭСК-электросети»

___________ А.Б. Джараштиева

«_____»_______________2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку оборудования и материалов

| Заказчик — | АО «НЭСК-электросети» |
| --- | --- |
|  | (наименование) |
| Основание— | Дополнительная потребность |
|  | (расшифровать № пункта ИПР) |
| Пункт строительства или доставки — | Филиалы АО «НЭСК-электросети» |
|  |  | (указать пункт доставки) |
| Сроки исполнения: | 2021 г. |  |
|  | (указать сроки закупки и поставки) |
| Цель и назначение работ: |  |
|  | (подробно расшифровать на какие цели приобретается транспорт, оборудование |
| и материалы) |
| Основные характеристики оборудования: |  |  |  |
| Наименование | Описание и технические характеристики | Кол-во |
| Счётчик типа CE308 C36.746.OPR1.QYDUVFZ BRP05 SPDS | Класс точности по активной/реактивной энергии 1/1 Номинальное напряжение, В 3х230/400 Базовый (максимальный) ток, А 5 (100) Стартовый ток (чувствительность), мА 10 Частота измерительной сети, Гц 50±2,5 Число тарифов 4 Время усреднения профилей нагрузки, мин 1; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 12; 15; 20; 30; 60 Глубина хранения профиля (при времени усреднения 60 мин.), сутки 256 Диапазон рабочих температур, °С от минус 40 до плюс 70 Габаритные размеры (ВхШхГ), не более, мм 280 x 188 x 98,5 Особенности счетчика Наличие каналов связи: оптический интерфейс, предназначенный для локального считывания данных; радиоинтерфейс 2,4 ГГц - предназначен для обмена данным с устройством считывания счетчиков CE901 BU-03; PLC - предназначены для работы счетчика в системе АСКУЭ. Протокол связи СПОДЭС Встроенное реле управления нагрузкой потребителя. Устройство считывания счетчиков CE901 BU-03. Контроль вскрытия крышки зажимов и кожуха. Контроль воздействий магнитным полем Характеристики надежности Средняя наработка на отказ - 220000 часов. Межповерочный интервал - 16 лет. Средний срок службы - 30 лет. Гарантийный срок (срок хранения и срок эксплуатации суммарно) – 7 лет с даты выпуска. | 1 шт. |
| Особые условия: | нет |
|  | (указать особые условия выполнения работ или доставки оборудования) |
| Способ поставки — | согласно договору |
|  | (самовывоз, на складе заказчика, прочее) |
| Условия финансирования — согласно договору. |
| Оплата выполненных работ — согласно договору. |

Согласовано:

Начальник отдела Э и РСУ

__________________ С.В. Костючёк

«____»___________2021

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по реализации услуг

АО «НЭСК-электросети»

___________ А.Б. Джараштиева

«_____»_______________2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку оборудования и материалов

| Заказчик — | АО «НЭСК-электросети» |
| --- | --- |
|  | (наименование) |
| Основание— | Дополнительная потребность |
|  | (расшифровать № пункта ИПР) |
| Пункт строительства или доставки — | Филиалы АО «НЭСК-электросети» |
|  |  | (указать пункт доставки) |
| Сроки исполнения: | 2021 г. |  |
|  | (указать сроки закупки и поставки) |
| Цель и назначение работ: |  |
|  | (подробно расшифровать на какие цели приобретается транспорт, оборудование |
| и материалы) |
| Основные характеристики оборудования: |  |  |  |
| Наименование | Описание и технические характеристики | Кол-во |
| Счётчик типа СЕ 208 С2.849.2.OPR1.QD | Класс точности по активной/реактивной энергии 1/2 Номинальное напряжение, В 230 Базовый (максимальный) ток, А 5 (80) Стартовый ток (чувствительность), мА 10 Частота измерительной сети, Гц 50±2,5 Число тарифов 4 Время усреднения профилей нагрузки, мин 30; 60 Глубина хранения профиля (при времени усреднения 60 мин.), сутки 360 Количество измерительных элементов: Счетчик с двумя датчиками тока (в цепи фазы и нейтрали) Диапазон рабочих температур для измерительного блока, °С от минус 40 до плюс 70 Диапазон рабочих температур для индикаторного устройства, °С от минус 20 до плюс 70 Масса, не более, кг 1 Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP64 – измерительный блок; Габаритные размеры измерительный блок (ВхШхГ), не более, мм 130 х 200 х 53 Габаритные размеры индикаторное устройство (ВхШхГ), не более, мм 95 х 155 х 49 Особенности счетчика Установка счетчика на опоре без дополнительной защиты. Наличие каналов связи: оптический интерфейс, предназначенный для локального считывания данных; радиоинтерфейс - предназначен для обмена данным с устройством считывания счетчиков CE901; радиоинтерфейс предназначен для работы счетчика в системе АСКУЭ. Встроенное реле управления нагрузкой потребителя. Устройство считывания счетчиков СЕ208. Характеристики надежности Средняя наработка на отказ - 220000 часов. Межповерочный интервал - 16 лет. Средний срок службы - 30 лет. Гарантийный срок (срок хранения и срок эксплуатации суммарно) – 7 лет с даты выпуска. | 1 шт. |
| Особые условия: | нет |
|  | (указать особые условия выполнения работ или доставки оборудования) |
| Способ поставки — | согласно договору |
|  | (самовывоз, на складе заказчика, прочее) |
| Условия финансирования — согласно договору. |
| Оплата выполненных работ — согласно договору. |

Согласовано:

Начальник отдела Э и РСУ

__________________ С.В. Костючёк

«____»___________2021