Баланс электроэнергии по сетям АО «НЭСК-электросети», используемый для ценообразования на 2020 год :

| № п.п. | Показатели |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Поступление электроэнергии в сеть | МКВТЧ | 6 853,06 | 97,10 | 239,69 | 6 468,48 | 47,79 |
| 2. | Отпуск из сети электроэнергии | МКВТЧ | 5 797,52 | 29,38 | 81,07 | 2 259,44 | 3 427,64 |
| 2.1. | в том числе сальдо переток в другие организации | МКВТЧ | 486,11 | 23,72 | 43,02 | 410,43 | 8,94 |
| 3. | Потери электроэнергии в сети | МКВТЧ | 1 055,54 | 0,20 | 2,16 | 529,03 | 524,15 |
| 4. | то же в % (п.1.1/п.1.3) | ПРЦ | 15,40 | 0,21 | 0,90 | 7,91 | 13,26 |

Баланс мощности по сетям АО «НЭСК-электросети», используемый для ценообразования на 2020 год :

| № п.п. | Показатели |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Поступление электроэнергии в сеть | МКВТЧ | 1 020,51 | 14,44 | 34,51 | 968,30 | 3,28 |
| 2. | Отпуск из сети электроэнергии | МКВТЧ | 852,15 | 13,41 | 8,13 | 295,95 | 534,65 |
| 2.1. | в том числе сальдо переток в другие организации | МКВТЧ | 43,02 | 1,88 | 3,85 | 33,72 | 3,57 |
| 3. | Потери электроэнергии в сети | МКВТЧ | 168,36 | 0,03 | 0,37 | 84,59 | 83,37 |
| 4. | то же в % (п.1.1/п.1.3) | ПРЦ | 16,50 | 0,18 | 1,08 | 8,50 | 13,49 |

Объем услуги по передаче электроэнергии по договорам оказания услуг по передаче электроэнергии за 2020 год составил:

| № п.п. | Показатели |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Объем услуги по передаче электроэнергии | МКВТЧ | 6 845,35 | 97,1 | 217,04 | 6 418,03 | 113,19 |

Закупка АО «НЭСК-электросети» электроэнергии в 2020 году приобретаемой в целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих АО «НЭСК-электросети» на праве собственности осуществлялась согласно Постановления Правительства РФ  от 04.05.2012 N 442 осуществлялась у Гарантирующих поставщиков по свободным (нерегулируемым) ценам.

Фактические потери составили 1 055,5 млн. кВтч. на сумму 3 650 млн. руб. (без НДС)

Объём электроэнергии, приобретаемой для компенсации нормативной величины технологического расхода (потерь) электроэнергии при её передаче по электрическим сетям  на 2021 год для АО «НЭСК-электросети», согласно Приказа ФАС от 26 ноября 2020 года № 1164/20-ДСП на 2021 год:

| Сетевая организация | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «НЭСК-электросети», млн. кВтч | 123,65 | 101,43 | 111,87 | 67,31 | 49,02 | 84,45 | 117,31 | 94,92 | 34,35 | 68,03 | 107,80 | 135,72 | 1 095,85 |

Договоры купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенных с производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии, осуществляющем производство электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, объемы которой подтверждены сертификатом, выданным советом рынка, с указанием такого производителя, не заключались.

| Мероприятия по снижению размеров потерь в сетях, а также сроки их исполнения и источники финансирования |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Ответственный за исполнение | Срок исполнения | Источник финансирования |
|  | Организовать постоянное взаимодействие с органами исполнительной власти по взаимодействию в вопросах выявления безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. | Директора филиалов | Директор по реализации услуг АО «НЭСК-электросети» | Постоянно | - |
|  | Осуществлять мероприятия по выявлению и предотвращению хищений электроэнергии | Заместитель директора по развитию и реализации услуг (главный инженер) филиалов | Директора филиалов | 1-4 кв. 2021 г. | - |
|  | Проводить ежемесячный пофидерный анализ для выявления очагов сверхнормативных потерь | Заместитель директора по развитию и реализации услуг (главный инженер) филиалов | Директора филиалов | Ежемесячно | - |
|  | Выполнение расчета потерь электроэнергии в сетях в случаях установки приборов учета не на границе балансовой принадлежности. | Заместитель директора по развитию и реализации услуг (главный инженер) филиалов | Директора филиалов | Постоянно | - |
|  | Осуществлять мероприятия по уточнению расчетов нормативов потерь, балансов электроэнергии по фидерам, центрам питания и электрической сети в целом. | Заместитель директора по развитию и реализации услуг (главный инженер) филиалов | Директор по реализации услуг АО «НЭСК-электросети», Директора филиалов | Постоянно |  |
|  | Осуществлять мероприятия по совершенствованию организации работ, стимулированию снижения потерь, повышению квалификации персонала, контролю эффективности его деятельности. | Заместитель директора по развитию и реализации услуг, главный инженер филиалов | Директор по реализации услуг АО «НЭСК-электросети», Главный инженер – технический директор АО «НЭСК-электросети» | 1-4 кв. 2021 г. |  |
| Технические мероприятия |
|  | Осуществлять мероприятия по совершенствованию расчетного и технического учета, метрологического обеспечения измерений электроэнергии. | Заместитель директора по развитию и реализации услуг(главный инженер) филиалов | Директор по реализации услуг АО «НЭСК-электросети», Главный инженер – технический директор АО «НЭСК-электросети» | 1-4 кв. 2021 г. | ИПР на 2021 г. БДР 2021 |
|  | Производить работы по проверке коммутационных аппаратов на соответствие токов уставки разрешенной мощности у потребителей. | Заместитель директора по развитию и реализации услуг(главный инженер) филиалов | Директора филиалов | Постоянно | -------- |
|  | Проведение контрольных съемов на приеме в сеть и у потребителей. | Заместитель директора по развитию и реализации услуг(главный инженер) филиалов | Директор по реализации услуг АО «НЭСК-электросети» | Постоянно | -------- |